## Slide 1: Integrationsdienste
Installation
Dienste

## Slide 2: Integrationsdienste
Die Integrationsdienste liefern Treiber für synthetische Geräte

## Slide 3: Integrationsdienste
Die Integrationsdienste sind nur in unterstützten Gast-Betriebssystemen verfügbar

## Slide 4: Integrationsdienste

## Slide 5: Hyper-V Datenaustausch
Der „Hyper-V Data Exchange Service“ liefert eine Schnittstelle zwischen der Parent-Partition (physischer Server) und Child-Partition (virtuelle Maschine).

## Slide 6: Herunterfahren des Betriebssystems
Der „Hyper-V Guest Shutdown Service“ liefert eine Funktionalität, von der übergeordneten Partition (Server, der Hyper-V ausführt), das Gast-Betriebssystem „sauber“ herunter-zufahren. Es wird ein WMI-Aufruf (Windows Management Instrumentation) ausgeführt, der dem Gast-Betriebssystem den Befehl gibt, herunterzufahren.

## Slide 7: Takt
Der Takt (Hyper-V Heartbeat Service) liefert eine Funktionalität mit der der physische Server prüfen kann, ob die virtuelle Maschine noch reagiert und funktionsfähig ist. Antwortet die virtuelle Maschine nicht mehr auf den „Heartbeat“ kann der physische Server dies in der Ereignisanzeige protokollieren und entsprechende Aktionen einleiten, um das „Problem“ zu beheben.

## Slide 8: Zeitsynchronisierung
Der „Hyper-V Time Synchronization Service“ synchronisiert die Zeit der virtuellen Maschinen mit der übergeordneten Partition (physischer Server).
In einem Windows-Netzwerk synchronisieren Client-Computer und Mitgliedserver ihre Zeit mit dem Domänencontroller, an dem sie sich authentifiziert haben. Die Domänencontroller synchronisieren ihre Zeit wiederum mit dem PDC-Emulator der Domäne (eine der Betriebsmaster-Rollen).

## Slide 9: Sicherung
Wenn die Gast-Betriebssysteme VSS (Volume Shadow Copy = Schattenkopien) unterstützen und die Integrationsdienste installiert sind, kann man auf der physischen Maschine eine Sicherung durchführen, die VSS verwendet.
Dadurch können die virtuellen Maschinen in einem konsistenten Zustand gesichert werden. Man kann auf dem Server die virtuellen Maschinen (gestartet oder nicht) so sichern, dass die Festplatten-Dateien in einem „sauberen“ Zustand gesichert werden